## Slide 1: HP2C-DT SSC-OPF Tool updates

## Slide 2: Generación de cada singulo dato
Power Flow
Punto de linearización
Espacio de estados
Unidad de generación: PV (o PQ)
Cargas: PQ
Slack: Vϴ
GFM control:
GFL control:
Valores proprios
Participation factors
Indicadores de performance

## Slide 3: Como proporcionar inputs al power flow
Cargas: PQ aleatoria dentro de unos valores minimos y maximos
Generadores:
  P entr Pmin y Pmax del generador
  Opción A: V aleatoria entre un valor min y max
  Opción B: factor de potencia aleatorio dentre un valor min y max -> Q

## Slide 4: Como proporcionar inputs al power flow
Opción A :
  P entre Pmin y Pmax del generador
  V aleatoria entre un valor min y max (0.95-1.05 p.u.)
Test sobre 100 casos:
  Casos con solucción convergente: 44%

## Slide 5: Como proporcionar inputs al power flow
Opción B :
  P entre Pmin y Pmax del generador
  factor de potencia aleatorio dentre un valor min y max -> Q
   Resolver una OPF donde P y V de los generadores son variables de decisión, y la función objectivo es